$(h1ii46$)$(kurz9Trennwandsystem Typ HT 28-V

in den Varianten:

- HT 28 -V/N = Profile EV1 eloxiert
- HT 28- V/P = Profile farbig pulverbeschichtet

der Firma Holzheier Trennwandbau
Sandstraße 9 D
16515 Oranienburg (OT Zehlendorf)
Telefon: 033053-90180

Telefax:  033053-70484
holzheier-trennwandbau@email.de

http://www.holzheier-trennwandbau.com

Höhe:
2000 mm  -  2170 mm Kopfprofil, einschl. 150 mm Bodenfreiheit .

Durchgangshöhe:   1980 mm -  2130 mm

Weitere Höhen sind auf Anfrage möglich.

Konstruktion

Wände:
28 mm starke Schichtstoffplatte. Kern 24 mm Spanplatte beidseitig mit 2 mm

HPL –Auflage. Alle nicht mit Aluminium eingefassten Kanten mit 2mm

ABS-Umleimern versehen.

Profile:

Profile aus Aluminium  sind unfallsicher gerundet.

Verwindungssteife Kopfprofile als Stabilisator (45/25 mm) über der Türfront

sind rechteckig ausgebildet. Die Mauer- und Trennwandanschlüsse erfolgen

durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:

aus Aluminium (Ø 18 mm) stufenlos höhenverstellbar in der Frontwand integriert.

Trittfeste Abdeckrosette aus Aluminium oder farblich abgestimmten Nylon.

Türen:

Material und Bauweise wie Wände, stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen

aus Aluminium und durchlaufender Gummiprofildichtung zur Geräuschdämpfung.

Bänder:
2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium naturfarbig eloxiert

oder farbig pulverbeschichtet.

Garnituren:

2-Riegel- WC-Schloss. Sicherheitsdrücker (Ø 20 mm) aus schlag- und bruchsicherem

Nylon. Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung.

Farben:
Wand- und Türfarben gemäß Farbkarte - Hersteller.

Stand: August 2011-09-0
Änderungen vorbehalten